## Slide 1: Множење матрица – Data Flow парадигма, GoogleTPU технологија
Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
1/18

## Slide 2
1/18

## Slide 3
Мотивација: зашто TPU?
CPU – дизајниран за опште операције
  Multiply-accumulate му није јача страна
GPU – убрзава паралелизам
  Оптимизован за графику
TPU – tensor processing unit
  Специјализован ASIC дизајн
  ASIC – Application Specific Integrated Circuit
1/18

## Slide 4
Мотивација: зашто TPU?
Множење матрица - срж неуралних мрежа
  70-90% рачунског времена тренинга
TPU v4:
  Red Oak систем
  4096 чипова
  1.1 exaFLOP/s
1/18

## Slide 5
TPU архитектура(висок ниво)
Централна јединица:
  MXU (Matrix Multiply Unit)
  128x129 systolic array
  4096 PE (processing element)
  Сваки PE:
    Прима податке од суседа
    Множи
    Прослеђује даље
1/18

## Slide 6
2х2 grid PE
Матрице А, В, С
Хијерархија мем:
  L1 кеш
  L2 кеш
  L3 кеш
1/18

## Slide 7
Systolic Array: како ради?
У мрежу PE чворова:
  Улаз матрице А утискује се слева
  Улаз матрице В утискује се одозго
Сваки PE:
  Прима парцијални збир одозго
  Прима елемент матрице слева
  Множи
  Акумулира
  Прослеђује доле
1/18

## Slide 8
1/18
Пропагација података кроз 2D grid кроз 9 циклуса

## Slide 9
Systolic Array: како ради?
У мрежу PE чворова:
  Улаз матрице А утискује се слева
  Улаз матрице В утискује се одозго
Сваки PE:
  Прима парцијални збир одозго
  Прима елемент матрице слева
  Множи
  Акумулира
  Прослеђује доле
1/18

## Slide 10
Google Colab + TPU: Setup
Colab runtime:
  Runtime → Change runtime type → TPU
Доступни су TPU v2-8 (8 језгара)
TPU има 8 чипова → 8 XLA device-a
  TPU0..7
Приступ Pytorch-у:
  torch_xla библиотека – PyTorch XLA backend za TPU
Приступ у JAX-у:
  Нативна подршка
  TPU је подразумевани акцелератор
1/18

## Slide 11
ЈАХ: Зашто ТРU?
ЈАХ – NumPy compatible библиотека
Jax.jit() компајлира Python функцију у XLA(Accelerated Lilnear Algebra)
Оптимизује меморијски распоред аутоматски
Jax.numpy је drop-in замена за NumPy – исти API
pmap() - паралелизација по свим чиповима TPU-a аутоматски
vmap() - векторизација функција апо димензијама без писања петљи
1/18

## Slide 12
Код: основни matmul
Инсталација: !pip install jax[tpu] са Google Cloud TPU URL-ом
Иницијализација: провера уређаја jax.devices()
Креирање матрица: jax.numpy.ones((N, N)) на TPU device-у
Егзекуција: позив функције → првим позивом компајлирање
  Свим наредним брзо извршавање
Мерење времена time.time() уз jnp.block_until_ready() за прецизност
1/18

## Slide 13
Код: Pmap паралелизација
Вишечипна паралелизација
jax.pmap() аутоматски дистрибуира рачунање на свих 8 TPU чипова
Матрице се деле по batch димензији: сваки чип добија 1/8 посла
Резултат: 8х убрзање за batch множење без ручног управљања
lax.pmean() - редукција резултата са свих чипова
Идеалан за тренинг неуралних мрежа:
  Сваки чип тренира на делу batch-a
1/18

## Slide 14
Benchmark: CPU vs GPU vs TPU
Тестирана величина матрице:
  1024х1024, float32 → bf16
  CPU (Intel Xeon, Colab) ~ 350ms по множењу
  GPU (T4, Colab) ~ 3.5ms по множењу
  TPU v2-8 (један чип) ~ 0.8ms по множењу
  TPU v2-8 (pmap, 8 чипова) ~ 0.12ms за batch oд 8 матрица
Напомена: JAX JIT компајлирање (warm-up) траје 5-15s при првом позиву
  Мерити тек након тога
<number>/18

## Slide 15
Ограничења и напомене
TPU преферира bf16 и int8 - float32 операције су спорије
За пуну MXU искоришћеност
  Пуњење димензија (padding) на вишекратнике 128 је критично
Комуникација host ↔ TPU је скупа:
  Минимизовати трансфер података
  block_until_ready() је обавезан за тачно мерење – JAX je асинхрон
TPU није увек доступан на Colab-u
<number>/18

## Slide 16
Закључак
TPU systolic array је оптимизован ASIC за тензорске операције
JAX + jit + pmap = минималан код, максимална искоришћеност TPU
Кључна лекција:
  Хардвер архитектура директно диктира стратегију кодирања
Матрица → MXU → резултат за 1 такт при пуном 128х128 tile-у
Следећи корак: XLA profiler, custom kernels, JAX shard_map
Додатна литература:
  https://docs.jax.dev/en/latest/pallas/tpu/matmul.html
  https://sqtian.com/post/pallas_tpu_matmul_kernel/
<number>/18

## Slide 17
"The best way to accelerate a computation is to not do it at all, and the second best way is to do it in hardware." - Jeff Dean, Google
<number>/18

## Slide 18: Хвала на пажњи!
Припремили:
Павле Шаренац 2025/3068
sp253068m@student.etf.bg.ac.rs
Никола Николић 2025/3109
nn253109m@student.etf.bg.ac.rs
<number>/18