## Slide 1
Множење матрица – Oптички компјутер
Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
1/19

## Slide 2
1/19
1/19

## Slide 3: Зашто је оптика погодна?
Светлост природно подржава
  Суперпозицију, интерференцију, пропагацију кроз линеарне системе
Множење матрица своди се на:
  Пондерисање, сабирање доприноса улазних канала
  Зато су векторске операције природан кандидат за фотонско убрзање
3/19

## Slide 4
Основна идеја рачунања
Улазни вектор х:
  Кодује се у амплитуде и фазе оптичких сигнала
Програмабилна оптичка мрежа реализује матрицу тежина W:
  Излаз приближно одговара y = Wx
  Фотодетектори претварају оптички сигнал у електични сигнал за даљу обраду
4/19

## Slide 5
Кодовање матрице у оптички сигнал
4/19
Колоне се додељују засебном просторном каналу, таласоводу
Таласовод = жица за светлост
Врсте се пресликавају на засебну таласну дужину ʎ (боја)
Елементи се кодују амлитудном модулацијом у временском кораку
  Електрични сигнал управља TFLN модулатором
  Мења пропусност таласовода
Позитивне и негативне вредности:
  дуални порт модулатора
  диференцијална детекција

## Slide 6
Кодовање матрице у оптички сигнал
5/19
WDM – Wavelength Division Multiplexing
  Један ласер емитује више различитих ʎ одједном кроз исти таласовод
  Свака боја носи информацију о другом реду матрице
TFLN модулатор
  Прима електрични напон и на основу тога мења колико светлости пропушта
  Висок напон → мало светлости → мала вредност елемента матрице
  Низак напон → пуно светлости → велика вредност елемента матрице
Зашто дуални порт + диференцијална детекција?
  Светлост не може бити негативна, док елементи матрице могу
  Позитивне → Port A, негативне → Port B, на крају одузимамо

## Slide 7
MZI мрежа
TFLN модулатор је MZI направљен од литијум ниобата
Mach-Zehnder интерферометар:
  Дели сигнал на две гране
  Уводи контролисане фазне помераје
  Рекомбинује их
Већи број MZI елемената у мрежи:
  Омогућава прoграмабилну реализацију сложених линеарних трансформација
Главни изазови:
  Калибрација, фазне грешке, ограничена прецизност
7/19

## Slide 8
Free-space приступ
Светлост пролази кроз више дифрактивних слојева
Дифрактивни слојеви обликују таласни фронт
Обрада се ради над целим оптичким пољем одједном
Просторни паралелизам веома велик
Мање флексибилан од интегрисане фотонике
8/19

## Slide 9
Оптички интегрисана неурална мрежа
8/19

## Slide 10
Реализација + операције
8/19
Два дигнала, носиоца вредности а и б, воде у 2х2 MMI спојник
  2 (улаза) х 2 (излаза) MMI – multimode iterference coupler
  Спојник физички спаја талсоводе → конструктивна интерференција
  Спојник физички одузима талсоводе → деструктивна интерференција
  Укупна енергија очувана – распоређена на два излаза
Интегрисана фотоника – MZI мрежа N сабирања паралелно
Free-space принципијелно аналогна – beam-splitter огледало

## Slide 11
Реализација * операције
10/19
Ако приликом дељења светлости са MZI постоји фазни померај Ɵ
  Интерференција није потпуна
  На излазу се добије само фракција T = cos^2 (Ɵ/2)
  Подешавањем напона на једном фазном померачу бира се тежина
Проблем:
  Тежина у опсегу [0, 1]
  Не постоје негативне вредности
Решење:
  W = U(поново ротира)Σ(скалира сваку осу независно)V^T(ротира вектор)

## Slide 12
Реализација * операције
11/19
NxN матрица ротира у N-димензионалном простору
  Број парова оса је N(N – 1)/2
  Сваки пар → једна ротација → један MZI

## Slide 13
Убрзање интегрисане оптике
12/19
Lightelligence фотонски чип:
  Множење матрице 64х64 у <10 тактова (~5ns)
  GPU треба стотине таксова за исту величину
  Убзање >800x у односу на графичку картицу
Латенција у оптичком домену
  Ограничена временом лета светлости кроз чип – реда < 10ps
  Електроници потребно неколико наносекунди
Кључна предност
  О(1) временска сложеност за MVM операцију без обзира на N

## Slide 14
Операције реализоване оптиком
<number>/19
Операција | Оптичка реализација
Вектор * матрица | MZI мрежа
2D Дискретна Фуријеова трансформација | Дифрактивна мрежа
Сабирање | Суперпозиција
Конволуција | Пропагација кроз линеарни систем
Корелација | Интерференција снопова

## Slide 15
Шта недостаје оптичком чипу?
<number>/19
Ограничења оптички интегрисаног чипа:
  Меморија – нема RAM, тежине физички урезане у MZI
  Гранање и control flow
  Нелинеарне операције (ReLU)
  Прецизност – аналогна природа ограничава на 4-6 бита ефективне прецизности
  Рекалибрација – температура мења фазне карактеристике
  Скалирање – велико N → више MZI елемената → брз раст сложености чипа
Последица
  У пракси се увек користи хибридни опто-електронски систем

## Slide 16
Предности и ограничења
Предности:
  Висока пропусност
  Велики паралелизам
  Ефикасна реализација линеарне алгебре
Ограничења:
  Шум, потреба за калибрацијом, аналогна природа рачунања
  Меморија, гранање и нелинеарности углавном остају ван оптичког језгра
У пракси се често користи хибридни опто-електронски систем
<number>/19

## Slide 17: Закључак
<number>/19
На оптичком рачунару множење матрица се:
  Не извршава секвенцом инструкција
  Већ дизајном физичког система који реализује линеарну транформацију
Матрица се пресликава у фотонску структуру:
  Улаз се кодује светлошћу
  Резултат се добија детекцијом излаза
Примена:
  Убрзање линеарних операција у АИ
  Обради сигнала, специјализовани акцелератори

## Slide 18
„Највећа идеја оптичког рачунања није да светлост замени електронику;
већ да физика сама постане алгоритам.“
<number>/19

## Slide 19
Хвала на пажњи!
Припремили:
Павле Шаренац 2025/3068
sp253068m@student.etf.bg.ac.rs
Никола Николић 2025/3109
nn253109m@student.etf.bg.ac.rs
<number>/19