## Slide 1
Множење матрица – Kомпјутер базиран на хемијским процесима
Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
1/14

## Slide 2: Биоилошко vs. хемијско рачунарство
Биолошки компјутер користи:
  ДНК, ћелије, ензиме
Хемијски компјутери се ослањају на:
  Неорганске и једноставне органске молекуле
  Користи физичко-хемијске законитости
  Термодинамику, дифузију, закон о дејству маса за прорачуне
Предности хемијских компјутера:
  Није потребно одржавање „живота“
  Отпорнији су на услове околине
2/14

## Slide 3: Закон дејства маса као основа рачунања
Закон дејства маса
  Брзина реакције сразмерна је производу концентрација реактаната
  За једноставну реакцију типа А+В→производ, пише се r=k[A][B]
  р-брзина реакције
  [A][B]-концентрације супстанци
  к-константа за брзину реакције
Идеја је:
  Ако има више молекула оба реагенса, већа је шанса да се „сретну“ и реагују
  Зато реакција иде брже, зато се појављује множење концентрација
3/14

## Slide 4: Закон дејства маса као основа рачунања
Улазни вектор х кодује се кроз:
  Почетне концентрације одређених реактаната
  То нпр. могу бити киселине или соли
Сабирање се остварује суперпозицијом
  Физичко мешање два раствора сабира њихове концентрације
Множење природно произилази из ЗДМ
  Константа к у том контексту игра улогу тежинског фактора
4/14

## Slide 5: Реакционо-дифузни компјутери
Просторни паралелизам се постиже:
  У 2D мрежи где хемикалије локално реагују са суседима
  Хемикалије дифундују у суседне ћелије
  Дифузија је расподела из високе концентрације у околину
  Дифузија личи на операцију са Лапласовом матрицом
  Свака ћелија мења стање у зависности од суседа
  Брзина преливања може да се контролише вискозношћу
5/14

## Slide 6: Дифузија
5/14

## Slide 7: Белоусов-Жаботински реакција
Користи се као „живи“ хемијски рачунар
Концентрација одређених супстанци периодично се мења
Раствор периодично мења боју
  Нпр. Розе → плаво →розе → плаво
Информације се могу кодирати
  Нема таласа = 0
  Присуство таласа = 1
  Фаза таласа = код
  Интерференција таласа = рачунање
<number>/14

## Slide 8: Белоусов-Жаботински реакција
БЖ реакција је нелинеарна хемијска реакција
Она ствара временске осцилације и просторне шаблоне
Хемијски таласи се понашају као сигнали
  Могу да интерагују, сабирају се или поништавају један други
Коришћењем катализатора осетљивог на светлост:
  БЖ реакција може примати улазне податке матрице
  Подаци се примају путем оптичке пројекције на хемијски раствор
<number>/14

## Slide 9: Логичка кола и микрофлуидика
Молекуларна кола могу обављати И, ИЛИ и НЕ
Ово се ради брзим каскадним хемијским реакцијама (БЖ реакција)
Физичка реаелизација:
  Састоји се од микрофлуидних чипова
  Течности се крећу кроз микроскопске канале који симулирају арх. Рачунара
  Ако постоје две супстанце → И
  Довољна је било која од две → ИЛИ
  Једна супстанца гаси сигнал друге → НЕ
  На овај начин могу се реализовати све познате рачунарске компоненте
<number>/14

## Slide 10: Како представити негативне бројеве?
Хемијске концентрације не могу бити негативне
Решење је Dual rail систем:
  Вектори се деле на позитивне и негативне
  Позитивни и негативни прорачуни се одвијају у два паралелна хемијска канала
  Резултат се на крају одузима електронским сензором
<number>/14

## Slide 11: Шта недостаје хамијском чипу?
Брзина
  Дифузија и хемијске реакције су спори процеси
Ресетовање система
  Отпадни производи реакције се накупљају
  Тешко их је вратити у почетно стање без испирања система
Прецизност
  Аналогна природа значи да се подаци губе услед термалног шума
<number>/14

## Slide 12
<number>/14

## Slide 13
„Imagination is more important than knowledge.” Albert Einstein
<number>/14

## Slide 14
Хвала на пажњи!
Припремили:
Павле Шаренац 2025/3068
sp253068m@student.etf.bg.ac.rs
Никола Николић 2025/3109
nn253109m@student.etf.bg.ac.rs
<number>/14